Jednotlivé druhy hřebíků

- Stavební hřebík se zápustnou hlavou (tvar B), se vyrábí v délkách od 35 – 260 mm. Používá se při zhotovování bednění, příček, střešních konstrukcí apod. Jsou to jedny z nejpoužívanějších hřebíků.

- Stavební hřebík s plochou hlavou (tvar A), se vyrábí v délkách od 13 – 30 mm. Použití je stejné jako u předchozího typu.

- Kolářské hřebíky se vyrábějí v délkách 15 – 90 mm. Díky své malé hlavě se používají všude tam, kde by velká hlavy byla více viditelná, nebo by způsobovala potíže při přibíjení, jako je montáž obkladů a přibíjení hřebíků do drážky palubky.

- Čalounické hřebíky se vyrábí v délkách 10 – 25 mm. Jsou charakteristické velkou ozdobnou hlavou. Používají se pro uchycení čalounění a jako ozdobný a zároveň funkční prvek.

- Strojní hřebík se vyrábí v délkách 35 – 90 mm. Jedná se o hřebíky, které jsou zpracovávány v automatizovaných linkách na výrobu dřevěných palet a obalů, v provedení bez povrchové úpravy nebo pozinkované.

- Hřebíky do krytiny nebo také lepeňáky, lepenáče, papíráky, téráky, se používají k připevňování lepenky, bitumenových pásů i kanadských šindelů. Pro upevňování eternitových desek se používá hřebík do krytiny s malou hlavou, která je ale silnější a tedy odolnější proti jejímu upadnutí od dříku hřebíku. Hřebíky do krytiny se vyrábí v délkách od 16 – 40 mm, v provedení bez povrchové úpravy, měděné, hliníkové, pozinkované a nerez.

- Hřebíky bez hlav, tzn. pouze se špičkou, se využívají jako osičky do dveřních a okenních závěsů. Hřebíky bez hlav se vyrábějí v různých délkách a v provedení bez povrchové úpravy i pozinkované.

- Kroužkové hřebíky se používají především při výrobě dřevěných palet a obalů, ale stále častěji nacházejí uplatnění i jinde. Jejich specifikem je dřík, na kterém jsou vyválcovány „kroužky“, někdy se uvádí „stromeček“, které výrazně zvyšují pevnost spoje. Jejich zpracování probíhá především strojně, v paletovacích linkách. Hřebíky se vyrábějí v délkách od 25 mm do 120 mm, v provedení bez povrchové úpravy i pozinkované.

- Zámečnické hřebíky se vyrábí výhradně v mosazném provedení. Malá, téměř půlkulatá hlavička je vhodná pro různé dokončovací práce. Zámečnické hřebíky se vyrábí v délkách od 16 mm do 40 mm, v provedení mosazné a nerezové.

- Šroubové hřebíky se používají především při výrobě dřevěných palet a obalů, ale stále častěji nacházejí uplatnění i jinde. Jejich specifikem je dřík, na kterém je vyválcována „šroubovice“, která zvyšuje pevnost spoje. Někdy se uvádí i název „kroucené hřebíky“. Jejich zpracování probíhá především strojně, v paletovacích linkách. Hřebíky se vyrábí v délkách od 40 mm do 120 mm, v provedení bez povrchové úpravy i pozinkované.

- Nastřelovací hřebíky upevňují kovové svorky, pásy, izolační folie atd. Jejich tepelné zušlechtění - kalení - umožňuje připevňování těchto prvků i na betonový a ocelový podklad. Malé kalené hřebíky, podobné kolářským hřebíkům, dobře poslouží i k připevňování obkladových dřevěných palubek a dokončovacích podlahových a dekoračních lišt. Kalené hřebíky se vyrábí výhradně s povrchovou úpravou s galvanickým zinkem nebo černěné.

- Sponky a telegrafické svorky, specifické svým tvarem „V“, se používají především k připevňování pletiva k dřevěným sloupkům. Telegrafické svorky se vyrábí v délkách 16 mm až 40 mm, v provedení bez povrchové úpravy i pozinkované.

- Hřebíky s háčkem se vyrábějí v délkách 30 – 80 mm. Slouží pro zavěšení nejrůznějších předmětů, jako jsou obrazy, nástěnky apod.

- Svorky se vyrábějí v délkách od 3 – 100 mm a o šířkách 1,8 – 25 mm. Mají široké uplatnění v oblasti zpracování dřeva od připevnění zad skříní, dna zásuvek, výroby dveřovek, stavebních konstrukcí, dělících stěn, tak i v tesařství pro přichycení parozábran apod.

- Speciální hřebíky -  do této skupiny hřebíků patří hřebíky sádrokartonové, vlnité hřeby, dvojšpičkový hřeb a různé hřebíky pro připevnění speciálních krytin.

Jednotlivé druhy vrutů

- Univerzální vruty jsou základním typem vrutu pro běžné spojování. Vruty jsou ocelové, kalené, galvanicky zinkované se žlutým nebo bílým chromátem. Vyrábí se v délkách 10 – 400 mm, v provedení s plným nebo částečným závitem a různým tvarem hlavy (zápustná, čočková a půlkulatá) s drážkou pozidrive a torx.

- Konstrukční vruty jsou používány ve stavebnictví, kde najdou uplatnění například při výrobě střešních konstrukcí.

- Vrut do dřeva ČSN 02 1810.05 (DIN 571), tzv. „podstavcový“, slouží k připojení např. ocelových desek na konstrukční prvky dřevostaveb. Je vyroben z oceli s povrchovou úpravou žlutý, nerezový nebo bílý zinek. Nerezový může být také použit například pro kotvení sanitárních prvků ve vlhkém prostředí do zdiva či betonu, prostřednictvím hmoždinek.

- Vrut do sádrokartonu se vyrábí v délkách od 25 do nejčastěji 55 mm, ale může mít i 120 mm délky. Máme několik základních typů těchto vrutů:

- TN, TB, TX, FN, Cetris, TEX.

- Šroubový háček tvoří samostatnou skupinu vrutů, slouží obdobně jako hřebíkový háček, ale má díky závitu daleko větší pevnost a nosnost. Šroubové háčky mohou být s poutem, klíčové, s drážkou nebo okem.

- Kombinovaný šroub se vyrábí o délce 40 – 120 mm, kdy na jednom konci je závit vrutu a druhý konec je tvořen hladkou nebo závitovou kulatinou, popřípadě čtyřhranem. Uprostřed je pro snadné zapuštění šestihran. Nejčastěji se používá pro montáž polic bez viditelných konzol.

Šrouby se rozdělují podle:

- Tvaru hlavy:

- se šestihrannou hlavou
 - s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem
 - závrtný šroub
 - s půlkulovou hlavou
 - se zápustnou hlavou
 - lícovaný šroub

- čočkovitou hlavou

2) Podle závitu:

1. Spojovací šrouby:
a) metrický závit – hrubý M20, jemný M20x1,5, značka M [ mm ] 
b) Withworthovy závity – značka W, [ v palcích ], ( W12‘‘)
c) Trubkový závit – značka G, [ v palcích ], G3/4 
d) Kuželový závit – vnější R, vnitřní Re
e) Oblý závit – Rd30

2. Pohybové šrouby:
a) čtvercový závit (nerovnoramenný)
b) lichoběžníkový závit:
- rovnoramenný – trapézový Tr 48x16 (P8)
- nerovnoramenný – ( S70x10 )
c) zvláštní závity – pancéřový, Edisonův, samořezné

3) Podle stoupání šroubovice:
Podle stoupání šroubovice:
a) pravý (základní)
b) levý – označení LH
Podle počtu závitů:
a) jednochodý
b) vícechodý (pro snížené tření)

Typy pojištění šroubových spojů

a) Tvarové pojištění:
- pomocí matice a závlačky
- pomocí podložky s nosem
- drátem s plombou
- KM matice a MB podložka
b) Silové zajištění:
- pomocí pružných podložek
- pomocí dvou matic
- pomocí samojistné matice
- pomocí podložky Nord Lock
c) Zajištění materiálovým stykem:
- zakápnutí barvou
- připájení
- přivaření