## Slide 1: NÁZEV: VY_32_INOVACE_02 ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0772 NÁZEV PROJEKTU: Kvalitní a efektivní vzdělávání pro žáky ŠKOLA: Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53, Olomouc VYUČUJÍCÍ: Ing. Eva Přikrylová TÉMATICKÁ OBLAST: Polygrafické materiály PŘEDMĚT: Polygrafické materiály ROČNÍK: 1. NÁZEV MATERIÁLU: Rozdělení tiskových barev TYP DOKUMENTU: Prezentace ANOTACE: Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli. Prezentace uvádí základní dělení tiskových barev podle tiskové techniky a uvádí charakteristiky jednotlivých tiskových barev. Dále uvádí procentuální složení jednotlivých typů barev.

## Slide 3: Rozdělení tiskových barev
Barvy lze členit podle různých hledisek, nejčastější je členění podle použité tiskové techniky na barvy:
  knihtiskové,
  ofsetové,
  flexotiskové
  hlubotiskové
  sítotiskové

## Slide 4: Charakteristika barev podle tiskových technik
Ofsetové barvy
  zvýšený obsah pigmentu (10 – 20%) z důvodu dvojnásobného štěpení barvy – nepřímý tisk
  hydrofóbnost – jsou mastné, odpuzují vodu
  vyšší viskozita - jsou pastózní
  tixotropie – schopnost přecházet za nezměněné teploty z pevného stavu do kapalného a zpět
  zasychají penetrací při potisku papíru, také oxypolymerací při potisku nesavých materiálů
  Druhy ofsetových barev:
    barvy pro kotoučové stroje – coldsetové, heatsetové
    barvy pro archové stroje

## Slide 5: Charakteristika barev podle tiskových technik
Flexotiskové barvy
  barva nízké viskozity
  mají vysoký obsah rozpouštědel (65–68 %)
  obsahují velmi těkavá rozpouštědla
  dodávají se jako koncentráty, které se doplňují rozpouštědly
  zasychají odpařováním rozpouštědel
  druhy flexotiskových barev:
    rozpouštědlové flexotiskové barvy
    vodou ředitelné flexotiskové barvy
    UV flexotiskové barvy

## Slide 6: Charakteristika barev podle tiskových technik
Hlubotiskové barvy
  barvy nízké viskozity
  mají vysoký obsah rozpouštědel (60 %)
  obsahují velmi těkavá rozpouštědla
  dodávají se jako koncentráty
  zasychají odpařováním rozpouštědel
Sítotiskové barvy
  charakteristické vysokou viskozitou (až 10x větší než u ostatních tiskových technik)
  tixotropní charakter
  zasychají oxidací a polymerací

## Slide 7: Složení tiskových barev
Příklad složení ofsetové barvy:
  12-20% pigmentu
  14-20% vysychavých olejů, 6-14% alkydů, 22-28% tvrdých pryskyřic, 18-25% minerální oleje
  1-3% vosku, 2-5% sušidla
Příklad složení flexotiskové barvy:
  12% kolorantů
  13% pojiv
  65% rozpouštědel
  10% aditiv

## Slide 8: Složení tiskových barev
Příklad složení hlubotiskové barvy:
  4-12% kolorantů
  0-8% plniv
  10-30% pryskyřic
  40-60% rozpouštědel
  2-10% vosků a dalších přísad

## Slide 9: Otázky
Otázky:
1) Jaké znáš druhy tiskových barev podle tiskové techniky.
2) Charakterizuj jednotlivé druhy.
3) Jaký je rozdíl ve složení ofsetových a flexotiskových barev?

## Slide 10: Zdroje
Literatura:
KAPLANOVÁ, M. a kol. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2009. ISBN 978-80-254-4230-2.
Obrázky:
366.jpg [cit. 2013–04–05]. Volně dostupné na < http://www.kiss98.cz/aktuality/vyhrajte-barvy-dulux-366.html >.
barvy1.jpg [cit. 2013–04–05]. Volně dostupné na < http://www.zenyprozeny.cz/art/2866-barvy-nemluvi-a-prece-jsou-slyset/ >.