## Slide 1
Vytápění
Základní části teplovodního vytápění

## Slide 2: Výukový materiál
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608
Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Číslo materiálu: 09_02_32_INOVACE_01

## Slide 3
Základní části teplovodního vytápění
Předmět: Vytápění
Ročník: II.
Jméno autora: Ing.Dagmar Poledňáková
Škola: SPŠ Hranice
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing.Dagmar Poledňáková.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Anotace : Prezentace seznamuje se základními částmi teplovodní soustavy. Slouží jako výukový materiál.
Klíčová slova: kotel, rozvody, otopná tělesa, expanzní nádoba, pojistný ventil

## Slide 4: Základní části teplovodního vytápění
zdroje tepla
rozvodné potrubí
otopná tělesa
zabezpečovací zařízení

## Slide 5: Základní části teplovodního vytápění
K - kotel UT,
TV - potrubí topné vody,
VV - potrubí vratné vody,
OT - otopné těleso,
EN - otevřená expanzní nádoba,
PP - pojistné potrubí,
T - tlakoměr, TE - teploměr

## Slide 6: Základní části teplovodního vytápění
zdroj tepla – kotel ústředního nebo etážového vytápění, ohřívá vodu na provozní teplotu ( běžně do 70 max. do 90 °C), běžně do výkonu 50 kW, u etážového vytápění 10 kW, mezi další prvky, které mohou být částmi zdroje tepla jsou :
  centrální rozvaděč
  směšovač
  měřící přístroje
  expanzní nádoba tlaková
  čerpadlo

## Slide 7: Základní části teplovodního vytápění
K - kotel UT, VK – vypouštěcí kohout, PV – pojistný ventil, T - tlakoměr, TE – teploměr, 1. směšovač, 2. rozdělovač,
3. sběrač, 4. odvzdušňovací ventil

## Slide 8: Základní části teplovodního vytápění
rozvodné potrubí – propojuje kotel s otopnými tělesy, základním prvkem je potrubí topné a vratné vody, trubní armatury (uzavírací, odvzdušňovací, vypouštěcí, regulační), rozvaděče, upevňovací prvky a izolace

## Slide 9: Základní části teplovodního vytápění
otopná tělesa – předávají teplo pro vytápěnou místnost, přivedená topná voda se ochlazuje, jejich součástí jsou armatury regulační, odvzdušňovací, vypouštěcí a napouštěcí, upevňovací prvky, napojení na rozvod

## Slide 10: Základní části teplovodního vytápění
zabezpečovací zařízení:
pojistné zařízení - chrání otopnou soustavu před nadměrným tlakem,
expanzní zařízení - vyrovnává teplotní objemové změny vody a chrání otopnou soustavu proti nedostatku vody.

## Slide 11: Základní části teplovodního vytápění
U otopných soustav s nuceným oběhem je další součástí otopné soustavy čerpadlo.

## Slide 12: Použité informační zdroje:
Tajbr, V.: Vytápění pro 1. a 2.ročník učebního oboru instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 80-85920-96-4