## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_05_B_20
Tematická oblast: | Prvky ústředního topení
Téma: | Pojistné zařízení
Autor: | Ing. Václav Nepokoj
Datum vytvoření: | Listopad 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro studijní obor MIEZ, předmět VYTÁPĚNÍ, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3
Pojistné zařízení chrání otopnou soustavu proti poškození.
  Při překročení maximálních povolených hodnot tlaku teploty případně nedostatku vody.
Pojistné zařízení musí být propojeno neuzavíratelně se zdrojem tepla.
  Otopná soustava musí být osazena prvky vyhovující maximálnímu povolenému přetlaku a teplotě
  Zdroj tepla musí být vybaven teploměrem, tlakoměrem, čidly na snímání teploty a tlaku, případně nedostatku vody.
Pojistné zařízení

## Slide 4
Ve většině případů určuje provozní parametry soustavy kotel jako nejslabší článek soustavy.
  Základním pojistným prvkem u teplovodních pojistných soustav je pojistný ventil, který při překročení maximálního provozního tlaku samočinně otevře a propustí část vody, pokud tlak nedosáhne povolených hodnot.
  Otevírání a uzavírání zabezpečuje talíř pojistného ventilu, na který působí z druhé strany síla pružiny.
  Pojistný ventil má být napojen na výtokovou trubici s přerušením z důvodu kontroly.
Pojistné zařízení

## Slide 5
1- těleso ventilu, 2 – těsnění talíře ventilu, 3 – pryžová membrána, 4 – pružina, 5 – krytka pro zvednutí talíře ventilu, 6- krytka s typovým štítkem
Pojistné zařízení
Řez pojistným ventilem

## Slide 6
  Některé pojišťovací ventily mají integrován tlakoměr.
  Při výběru pojistného ventilu vycházíme ze základních technických parametrů.
  Otvírací přetlak (kPa, bar)
  Pracovní teplota (°C)
  Tepelný výkon (kW)
  Připojovací průměr ( nejvíce1/2“)
Pojistné zařízení

## Slide 7
Kotle do 50 kW musí být vybaveny-
  U kotlů na tuhá paliva – regulátorem přívodu spalovacího vzduchu.
  Omezovacím zařízením proti překročení teploty a nedostatku vody.
Pojistné zařízení

## Slide 8
Kontrolní otázky
Proč se používá pojišťovací ventil?
Kde se umísťuje pojišťovací ventil?
Na jakém principu pracuje pojišťovací ventil?
Jakým pojistným zařízením musí být vybaveny kotle do 50kW?
Pojistné zařízení

## Slide 9
Stanislav Tajbr Vytápění. Praha 2003 Sobotáles ISBN 80-85920-96-4
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje
Notes: ko