## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 09
Anotace | Tepelně izolační vlastnosti technických materiálů
Klíčová slova | Teplo, tepelný odpor, součinitel tepelné vodivosti, izolace stěn, izolace potrubí
Předmět | Materiály
Autor, spoluautor | Ing. Patrick Gurský
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 1. ročník, žáci 15 – 16 let, Instalatér
Speciální vzdělávací potřeby | Ne
Zdroje | Seznam viz poslední snímek
VY_32_INOVACE_09_168
Tepelně izolační vlastnosti technických materiálů

## Slide 2: TECHNICKÉ MATERIÁLY
INSTALATÉR
1.ROČNÍK

## Slide 3: Technické materiály
Tepelně izolační vlastnosti
K tomuto účelu se používají materiály
s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi.
Materiály s dobrými tepelně izolačními materiály
se používají všude tam, kde je třeba zajistit,
aby teplo neunikalo přes stěny domů
(tepelné izolace stěn)
a potrubí (tepelné izolace potrubí) do okolí .

## Slide 4: Technické materiály
U materiálů jsou uváděny dvě hodnoty, které
vyjadřují množství tepla, které projde materiálem.
Teplo, které dodáváme (topíme),
uniká v zimě přes zdivo mimo objekty (domy).
Čím je dům lépe izolován, tím méně tepla unikne.
a) tepelný odpor
b) součinitel tepelné vodivosti

## Slide 5: Technické materiály
Tepelný odpor vyjadřuje odpor materiálu proti unikání tepla.
Čím je větší tepelný odpor,
tím lépe materiál izoluje.
Označení: R
jednotka: m2K / W

## Slide 6: Technické materiály
Součinitel tepelné vodivosti je množství tepla, které projde materiálem.
Čím je větší součinitel tepelné vodivosti,
tím více tepla projde materiálem - hůře izoluje.
Označení: k
jednotka: W / m2K

## Slide 7: Technické materiály
Tepelně izolační materiály
Polystyrén
Polyetylén
Polyuretanová pěna
Minerální vlákny
Mirelon

## Slide 8: Technické materiály
Kontrolní otázky
Proč se provádějí izolace?
Čím jsou ovlivněny úniky tepla?
Co znamená tepelná odpor?
Co je součinitel tepelné vodivosti?
Které materiály mají dobré tepelně izolační vlastnosti?
Souhrn učiva

## Slide 9: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použité zdroje
Ing. Jaroslav Dufka
MATERIÁLY PRO UČEBNÍ OBOR INSTALATÉR
Nakladatelství SOBOTÁLES, U Slavie 4, 100 00 Praha 10
Rok vydání: 2003
ISBN 80-85920-80-8